►	TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0051  #  Set-Up MCP en EFIS van opencockpits voor de PMDG NGX

door Pieter Veelo in samenwerking met Michèl la Faille en René Hoep

Powersupply

MCP moet voorzien zijn van eigen powersupply anders werkt hij niet. Geen display en backlight

EFIS werkt wel zonder eigen powersupply , maar voor backlight is deze powersupply wel nodig!

Benodigde software

Ga naar OCP4NGX op de site van flightsim4fun

http://flightsim4fun.com/ocp4ngx.html

Download

Setup_ocp4b7x7_manager.zip

Ga naar Plug and Play modules van de site Opencockpits

http://www.opencockpits.com/index.php/en/

Download

SIOC ver. 4.2B2 of hoger

MCP

Zoek de MCP in het gedeelte van de Boeing 737.

Klik op de afbeelding en ga naar downloads.

Download

- Installation and user’s manual  [ hier zitten de scripts bij die je nodig hebt ]

- MCP test program [ hier mee kun je na installatie zien of alles ook correct werkt en dus de koppeling  juist is ]

- Driver to use the B737 V3 FMC/CDU, EFIS and MCP with PMDG 737 NGX

EFIS

Zoek de EFIS in het gedeelte van de Boeing 737.

Klik op de afbeelding en ga naar downloads.

Download

- Installation and user’s  manual  [ hier zitten de scripts bij die je nodig hebt ]

- EFIS test program [ hier mee kun je na installatie zien of alles ook correct werkt en dus de koppeling  juist is ]

Installatie

Na alles te hebben gedownload, uitpakken in een door u zelf gekozen map.

Hierna het volgende installeren :

- SIOC

- Driver B737 voor PMDG = OCP4NGX [ in de SIOC root ]

Indien alles correct heeft gedaan zult u in de map van SIOC, een submap vinden  genaamd  “rk software”

- Open deze map en zoek naar OCP4B7X7 Manager.exe  [of Application]

- Dubbel klik hierop en in het venster dat dan opent op de “knop”  Sioc.exe

- Hiermee wordt een nieuw venster geopend en hier wordt rechts boven vermeld

- IDX=0-IOCard-MCP  - Device[XX]     XX  staat voor het USBpoortnr van de MCP

- IDX=1-IOCard-Efis    - Device[XX]     XX  staat voor het USBpoortnr van de EFIS

- Noteer deze nummers voor zowel de EFIS als de MCP

- Sluit alles af.

Ga nu binnen de map “rk software”  en lees het document Introduction.

Hierin staat precies beschreven wat u verder inde Sioc.ini moet aanpassen.

Ten overvloede hier een samenvatting

Binnen sioc.exe in rk software in het script sioc.ini

De regel die begint met “CONFIG_FILE”  veranderen in :

CONFIG_FILE=.\OCP4NGX_MCP-EFIS_PP v1.05.ssi

Let op de versie die je hebt : de P&P versie of de normale dat is namelijk wezenlijk voor het gebruik van de juiste .ssi file benaming in je config_file

De xx poorten invullen voor EFIS en MCP :

[MASTERS]

MASTER=0,5,1,xx  [MCP]

MASTER=1,7,1,xx  [EFIS]

Indien u geen CDU heeft haal de derde regel “master 13 etc. etc”  weg!!

Save deze versie van Sioc.ini en kopieer / overschrijf hem vervolgens in de root van Sioc, dus de hoofdmap waar “rk software” ook in staat.

Kopieer uit deze root naar de map “rk software”

IOPCconsole.exe

IOPCconsole.ini

IOPCconsole_eng.lng

IOPCconsole_spa.lng

Open hierna 737NGX_Options.ini, die je kunt vinden in de FSX map onder PMDG\PMDG 737 NGX

Voeg hier geheel onderaan het volgende toe :

[SDK]

EnableDataBroadcast=1

DAT WAS HET !!!

Ik heb zelf een shortcut gemaakt op mijn bureaublad van de OCP4B7X7 Manager.

Na het opstarten van de FSX en de PMDG 737,  open ik deze en dubbelklik vervolgens op de grote cockpit foto.

U zult zien dat er twee vensters worden geopend, die vervolgens in de taakbalk verdwijnen :

- Sioc.exe

- OCP4NGX

Uw MCP en EFIS werken nu in de PMDG NGX !!!

Hebt u hier nog vragen over, dan kunt u met mij contact opnemen.

p_veelo@yahoo.co.uk