►	TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0082  #  Voorkom oververhitting PC of LAPTOP

Stof ophoping is vaak de boosdoener van het opwarmen van uw computer onderdelen. Vooral de ventilator van de stroom voorziening is zeer belangrijk. Daar blijft in de roosters de meeste stof hangen.

Zorg dat de in- en uitvoer kant van de ventilator schoon is. Daarnaast ook de ventilator van de processor goed schoonhouden. Bij de processor is het heel belangrijk dat de pasta tussen de processor en cooler nog goed werkend is.

Dit laatste kunt u het best door uw computerwinkel laten controleren. De rest kunt u zelf doen.

LETOP

Altijd eerst de stroom van uw apparatuur halen, voordat u begint met schoonmaken.

Ik gebruik daarvoor een PERSLUCHT REININGER. Deze spuitbussen zijn in vele maten en prijzen te koop. Ik heb onderstaande bus bij de ACTION gehaald.

Beschrijving

Geschikt voor diverse multimedia-apparatuur. Verwijdert stof uit elektrische apparaten

Reinig heel gemakkelijk lastig te bereiken delen van je toetsenbord, camera, printer of zelfs scheerapparaat met deze persluchtreiniger van Lab31.

De PC open maken en schoonmaken is niet zo'n moeilijke klus. De LAPTOP is andere koek. Laat dat door de computerwinkel doen. Zelf kunt u wel de voeding uitgang en de lucht ingang van uw laptop SCHOON BLAZEN.

Daarbij korte stootjes lucht geven. De lucht is nl niet DROOG dus condens kan opstreden bij te lang achtereen te spuiten.

Voorbeeld openingen LAPTOP

LAAT NA DE BEHANDELING UW LAPTOP  15 minuten  DROGEN, ALVORENS WEER AAN TE SLUITEN.

TIP

Herhaal deze behandeling minimaal 2x per jaar

Noch de auteur van bovenstaande tekst, noch de FSClub-Friesland is aansprakelijk voor het uitvoering van uw apparatuur reiniging.